КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку санитетског возила у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 06/18

Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, Телефон: +381 (21) 475 4295

Нови Сад, новембар 2018.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 06/18  и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН МВ 06/18 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – санитетског возила

ЈН бр. 06/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испoруке добара и додатне услуге | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 15. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 17. |
| VI | Модел уговора | 26. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 30. |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 06/18 су добра-санитетско возило.

Означен у општем речнику набавки као 34114121-санитетска возила.

2. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Адреса: Булевар Михајла Пупина  25, 21000 Нови Сад

Интернет страница: www.fondirpvojvodine.rs

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Јадранка Јовишић,

Е - mail адреса (или број факса): uprava@fondirpvojvodine.rs

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

| Рбр. | ЗАХТЕВИ |
| --- | --- |
| 1.0 | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА |
| 1.1 | Тип возила-L2H2 комби |
| 1.2 | Врста погонског горива- дизел |
| 1.3 | Тип погона- предњи погон |
| 1.4 | Радна запремина мотора- 2200 – 2500 цм³ |
| 1.5 | Снага мотора- између 130 и 150 КС |
| 1.6 | Генерација мотора- ЕУРО 6 |
| 1.7 | Број врата- 4 |
| 1.8 | Број седишта у возачкој кабини- 1+2 (возач и два сувозачка седишта) |
| 1.9 | Дужина возила минимално- 5400-5900 мм |
| 1.10 | Ширина возила (без спољашњих ретровизора)- 2000-2100 мм |
| 1.11 | Висина возила- 2500-2700 мм |
| 1.12 | Запремина корисног простора минимално- 10 м³ |
| 1.13 | Међуосовинско растојање- 3400-3500 мм |
| 1.14 | Пнеуматици 215/70 R 15 |
| 2.0 | ОПРЕМА |
| 2.1 | Airbag (возач + сувозач) |
| 2.2 | Клима у возачкој кабини са климатизацијом у болесничком простору |
| 2.3 | ESP, BAS, ABS,EBD,MSR, ASR, HILL HOLDER, (систем за превенцију пожара) |
| 2.4 | Серво управљач подесив аксијално |
| 2.5 | Електроподизачи стакла у возачкој кабини |
| 2.6 | Електроподесиви спољни ретровизори, грејани |
| 2.7 | Даљинско централно закључавање |
| 2.8 | Независно откључавање кабине и болесничког дела |
| 2.9 | Кодирани кључ |
| 2.10 | Борд компјутер |
| 2.11 | Остава за ствари у кабини |
| 2.12 | Радио, CD, MP3,bluetooth+USB+AUX |
| 2.13 | Команде радио и bluetooth уређаја на волану |
| 3.0 | ЕЛЕКТРО НАПАЈАЊЕ |
| 3.1 | Конструкција акумулатора и свих његових прикључака урађена у складу са IEC 60634-7- 708 и IEC 66601-2-4 прописима и нормама а електрични систем мора бити у стању да задржи резервну снагу за поновно покретање мотора |
| 3.2 | Појачани акумулатора, минимално – 110 A/950 Аh (12 V) |
| 3.3 | Снага алтернатора (генератора) мин. 140 амп |
| 3.4 | Болесничка кабина је опремљена са минимум 4 утикача од 12V прикључка (DIN ISO 4165) |
| 3.5 | Сва струјна кола у болесничкој кабини имају одвојене осигураче и лако су доступни |
| 3.6 | Морају постојати најмање два струјна кола тако да прекид једног не прекида сва светла или прикључене медицинске апарате |
| 3.7 | Електрични водови морају издржати веће оптерећење него што је оптерећење осигурача и аутоматског прекидача као и максимално оптерећење свих укључених и инсталираних апарата |
| 3.8 | Електрични водови не смеју бити лоцирани или прелазе кроз део назначен за инсталације за медицински гас-плин |
| 3.9 | Где постоје системи различите волтаже излази морају бити специфични за одређену волтажу |
| 3.10 | Електрични генератор мора бити способан за достављање константног снабдевања од 40 % од снаге генератора |
| 3.11 | Електрични систем у санитетском возилу садржи најмање 4 подсистема |
| 3.11.1 | Основни систем у возилима без опреме |
| 3.11.2 | Систем за снабдевање за посебно монтиране уређаје |
| 3.11.3 | Систем за снабдевање за болеснички простор |
| 3.11.4 | Систем за снабдевање за комуникациони систем |
| 3.12 | Основни систем возила не сме користити ни један други систем |
| 3.13 | Све електро инсталације морају најмање да издрже оптерећење свих инсталираних електро уређаја |
| 4.0 | ЕМИСИЈА ИЗДУВНИХ ГАСОВА |
| 4.1 | Строго поштовање норми европског стандарда о емисији издувнихгасова ЕУРО 6 |
| 5.0 | АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ |
| 5.1 | На седиштима пацијента одговарајући појасеви |
| 5.2 | Одговарајући систем блокирања носила у свом лежишту |
| 5.3 | Кардиолошка столица прописано постављена и учвршћена у болесничкој кабини |
| 6.0 | ЕНТЕРИЈЕР У БОЛЕСНИЧКОЈ КАБИНИ |
| 6.1 | Седишта возача и сувозача израђена комбинацијом мебла и скаја који се лако чисте и одржавају. Седиште возача подесиво по висини и у лумбалном делу, наслон за руку возача |
| 6.2 | Седишта у болесничкој кабини и душек носила израђен од материјала који се лако дезинфикује, чисти и одржава и морају бити у складу са европским стандардима о безбедности |
| 6.3 | Ергономски простор возача не сме бити смањен и мењан у односу на оригиналну спецификацију произвођача |
| 6.4 | Капацитет оптерећења минимално 2 седишта и 1 носило у простору за пацијенте |
| 6.5 | Преграда између возачеве и болесничке кабине |
| 6.6 | На прегради да се налази један прозор који се клизно отвара |
| 6.7 | Преграда од глатког белог полиестера са ојачањем |
| 6.8 | Сви унутрашњи полиестерски материјали (R 9010 ISO 3785) морају имати брзину сагоревања мању од 100мм / минут |
| 7.0 | ВРАТА И ПРОЗОРИ НА ВОЗИЛУ |
| 7.1 | Задња врата двокрилна са прозорима |
| 7.2 | Бочна, клизна су са десне стране возила, отварају се клизно и имају прозор који се отвара клизно и помоћна ручица за отварање и затварање врата |
| 7.3 | Прозори на болесничкој кабини су затамњени у целости са једносмерно пропусном фолијом |
| 7.4 | Сви отвори морају бити добро заптивени |
| 7.5 | Врата болесничке кабине су обезбеђена сигурносним системом који ће омогућити: |
| 7.5.1 | Да се закључавају и откључавају са унутрашње стране без употребе кључа |
| 7.5.2 | Да се закључавају и откључавају споља са и без кључа (даљинска команда) |
| 7.5.3 | Да се откључавају споља кључем кад су врата закључана са унутрашње стране |
| 7.6 | Обавезно овај систем мора бити повезан са централном бравом |
| 7.7 | Минимални угао отварања задњих врата 180 Степени |
| 8.0 | БОЛЕСНИЧКА КАБИНА |
| 8.1 | Унутрашње облоге су израђене од, глатког, белог полиестера |
| 8.2 | Преградни зид лева страна, десна страна и плафон су израђени појединачно, из једног комада са орманом за медикаменте, |
| 8.3 | Стакло на преградном зиду се клизно отвара са ролетном или слично да светлост не омета возача из простора за пацијенте |
| 8.4 | На преградном зиду је рукохват за лакши улаз у болесничку кабину (фиксиран за шасију, а не за преградни зид) |
| 8.5 | Плафон и унутрашње стране зидова и врата су заобљених ивица |
| 8.6 | Ако под не дозвољава да течност истекне, обезбеђен је минимум један дрен за одвод течности |
| 8.7 | На левој бочној страни је простор изнад носила у потпуности покривен затвореним и отвореним преградама (орманима) са шибер стаклима са двостраним отварањем |
| 8.8 | Отворене полице су са заобљеним ивицама |
| 8.9 | Ормани су осигурани од самоотварања |
| 8.10 | Прохромски рукодржачи су постављени изнад носила дуж уздужне осе возила и на задњем улазу код десног крила задњих врата (фиксирање за шасију возила а не на оплату) |
| 8.12 | Држач кардиолошке столице фиксиран за шасију возила |
| 8.13 | Подна подлога, плафон и зидови болесничког простора су антистатик, водоотпорни, постојани и погодни за чишћење и дезинфекцију, подна подлога је материјал који спречава клизање по подлози, рубови су уздигнути |
| 8.14 | Између каросерије и унутрашње оплате плафона и зидова болесничког простора је звучна и термичка изолација |
| 8.15 | Резервни точак и алат су смештени ван болесничке кабине |
| 9.0 | ДИМЕНЗИЈЕ БОЛЕСНИЧКЕ КАБИНЕ |
| 9.1 | Дужина мерења од задњих врата до преградног зида у висини носила је минимум 2900 мм |
| 9.2 | Висина мерена од пода до плафона је минимум 1800 мм |
| 9.3 | Простор између преграде и предњег дела носила (мерено на средњој линији и на висини носила у максималној предњој позицији носила) је минимум 650 мм |
| 10.0 | ПОМОЋНА СЕДИШТА У БОЛЕСНИЧКОЈ КАБИНИ |
| 10.1 | Димензија седишта: ширина мин.450 мм; дужина мин. 400 мм; висина наслона седишта мин 450 мм; дебљина тапацирунга мин 50 мм |
| 10.2 | Минимум 2 помоћна седишта са сигурносним појасевима, од којих једно мора бити постављено наспрам носила између носила и преградног зида између возачке и болесничке кабине, а на десној бочној страни са у правцу вожње |
| 11.0 | ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ |
| 11.1 | Двосмерни кровни вентилатор са сертификатом о електро магнетној компатибилности |
| 11.2 | Вентилациони систем мора обезбедити минимум 20 промена ваздуха на сат када је возило непокретно |
| 11.3 | Ваздух из спољашне средине пролази кроз микрофилтер |
| 12.0 | СИСТЕМ ЗА ГРЕЈАЊЕ-ХЛАЂЕЊЕ |
| 12.1 | Поред грејања и проветравања возачког простора постоји систем грејања у болесничком простору са форсираним грејањем (вентилатор) повезан на фабричку инсталацију возила |
| 12.3 | Клима уређај независно хлади кабински и болеснички део |
| 12.4 | У болесничкој кабини температура и проток хладног ваздуха се задају командама које су у болесничкој кабини |
| 12.5 | Елементи клима уређаја не одступају од фабрички прописаних димензија |
| 13.0 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ У БОЛЕСНИЧКОЈ КАБИНИ |
| 13.1 | Дигитална командна плоча електричних функција болесничког простора (расвета, вентилација) |
| 13.2 | Осветљење зоне пацијента је мин.300 Lx. |
| 14.0 | ДРЖАЧИ ЗА ИНФУЗИОНЕ РАСТВОРЕ |
| 14.1 | Систем има мин. капацитет који може да има две инфузионе боце од 5 кг независно једна од друге (сваки комад медицинско-техничке опреме има своје лежиште и фиксатор траке) |
| 14.2 | Држач је постављен тако да користи максимално расположиву висину изнад конструкције |
| 15.0 | СИСТЕМ ЗА ДРЖАЊЕ И ФИКСИРАЊЕ ОПРЕМЕ У БОЛЕСНИЧКОЈ КАБИНИ |
| 15.1 | Систем омогућава да све особе, медицински уређаји и опрема у санитетском возилу буду тако осигурани-везани да спречавају да постану пројектили кад су подвргнути дејству силе при кочењу или удару |
| 16.0 | СВЕТЛОСНА И ЗВУЧНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВОЗИЛА |
| 16.1 | Два светла за маглу напред и једно светло за маглу позади |
| 16.2 | Предња светлосна конзола LED целом ширином крова са више модова рада и са звучником у средини |
| 16.3 | Задња светлосна конзола LED. Лед конзоле морају бити ECE R65 сертификоване |
| 16.4 | Звучна сигнализација снаге 100 W са више тонова |
| 16.5 | Команда за светлосну и звучну сигнализацију са интегрисаним интерфоном смештена у возачкој кабини |
| 16.6 | Два плава светла наизменична на предњем бранику |
| 17.0 | БОЈА И ОЗНАКА МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ |
| 17.1 | Каросерија возила мора бити бела |
| 17.2 | Међународни знак ургентне медицине (мин. висине 450 мм) изнад ветробранског стакла на задњим деловима бочних страна и на стаклима оба крила задњих врата |
| 17.3 | Натпис AMBULANCE плаве боје (читљиво преко огледала) на предњој страни возила (на хауби) |
| 17.4 | Црвена рефлектујућа трака, по целом обиму возила и обода крова, натпис назива Наручиоца на левим и десним предњим вратима на ћириличном писму |
| 18.0 | КОМУНИКАЦИЈЕ |
| 18.1 | Систем радио-везе и припрема електричне инсталације израђена према пропису 89/336/EEC |
| 18.2 | Аналогна мобилна радио-станица (фиксна са минимум 10 канала)- програмирана на фреквенцију Наручиоца |
| 18.3 | Антена за радио станицу постављена на крову возила |
| 19.0 | ФИКСНИ СЕТ ЗА КИСЕОНИК |
| 19.1 | Једна боца за кисеоник мин. 10Л |
| 19.2 | Умањивач притиска 150/5 бара, са манометром |
| 19.3 | Развод кисеоника до прикључака |
| 19.4 | Минимум 2 прикључка (кисеоничне утичнице) |
| 19.5 | Протокомер од 0-30Л/мин. са овлаживачем, маском и цревом за кисеоник |
| 19.6 | Два места за боце за кисеоник постављене и заштићене у АБС орману на левој страни болесничке кабине. |
| 19.7 | Инсталације за кисеоник не треба да пролазе кроз ормариће и преграде, све пролазе за гасне инсталације или цеви за гас треба вентилисати. |
| 20.0 | АУТОМАТСКО СКЛОПИВО ДВОДЕЛНО НОСИЛО СА ТОЧКОВИМА |
| 20.1 | Носило на точковима самоутоварног типа са анатомским душеком, и минимум 3 каиша за фиксацију пацијента |
| 20.2 | Носило омогућава постављање пацијената у « анти шок» позицију |
| 20.3 | Носило је дводелно, поседује дршке за ношење |
| 20.4 | Димензије носила: дужина мин.1900 мм ; ширина мин.550 мм ; висина са извученим точковима мин. 800 мм |
| 20.5 | Подешавање леђног дела носила мин. од 0-60 степени |
| 20.6 | Израђена од анодизованог алуминијума |
| 20.7 | Носивост мин. 160 Кг |
| 20.8 | Душек израђен од материјала који се лако пере и дезинфикује |
| 20.9 | На носилу се налазе бочни граничници који се могу оборити |
| 21.0 | КАРДИОЛОШКА СТОЛИЦА |
| 21.1 | Кардиолошка столица склапајућа са мин. два точка |
| 21.2 | Држач кардиолошке столице фиксиран за шасију |
| 21.3 | Димензије: висина са наслоном мин. 900 мм; ширина мин. 490 мм |
| 21.4 | Тежина мксимално 12 Кг |
| 21.6 | Носивост минимално 150 Кг |
| 21.7 | Минимум два каиша за фиксирање пацијента за столицу |
| 21.8 | Кардиолошка столица треба да поседује 2 склопиве ручке за ношење на задњем делу и две телескопске на предњем делу |
| 22.0 | EKG Aparat |
| 22.1 | Симултани 12-канални ЕКГ |
| 22.2 | Минимум 3,5 колор ЛЦД ТФТ дисплеј |
| 22.3 | Приказује радни статус и ЕКГ таласни облик свих 12 одвода истовремено |
| 22.4 | Формат штампе на 3-каналном штампачу: auto-3x4+1, auto-3x4, auto 2x6+1, auto 2x6, auto 4x3, ритам функције |
| 22.5 | Аутоматска анализа и интерпретација: HR, P-R интервал, P трајање, QRS , Q-T интервал, Q-Tc, P oсa, QRS oсa, T оса, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1) |
| 22.6 | Подешавање осетљивости: 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/mV |
| 22.7 | Могућност програмирања интервала временске штампе |
| 22.8 | Капацитет уграђене (без проширења меморијским картицама) меморије минимално 1000 ЕКГ записа |
| 22.9 | Уграђена литијум полимер батерија са минимално 10 сати аутономије |
| 22.10 | Ширина термалног штампача : 80 мм |
| 22.11 | Тежина максимално 1.6 кг |
| 22.12 | Подешавање брзине штампе: 5mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| 22.13 | Софтвер уређаја и штампа на српском језику |
| 22.14 | Фолијска тастатура |
| 23.0 | ДЕФИБРИЛАТОР |
| 23.1 | Бифазични дефибрилатор са могућношћу рада у аутоматском (АЕД) и мануалном моду |
| 23.2 | Могућност испоруке енергије у оба мода до мин. 360Ј |
| 23.3 | Стални надзор над пацијентом са алармом у животно опасним сметњама срчаног ритма |
| 23.4 | Могућност анализирања ритма, препознавања фибрилације и самопуњења на претходно програмирану енергију |
| 23.5 | Уређај даје гласовна и текстуална упутства за проверу свести, дисања и ослобађање дисајног пута |
| 23.6 | Гласовна упутства на српском језику при укључењу уређаја и поступку реанимације и дефибрилације у АЕД моду рада |
| 23.7 | Прикау једног ЕКГ канала |
| 23.8 | Тежина до 3.5кг са свим прибором |
| 23.9 | Могућност рада са једнократном батеријом капацитета рада од мин. 5 година у Standby моду |
| 23.10 | Опција и могућност рада са пуњивом LiIon батеријом са пуњачем |
| 23.11 | Могућност испоруке мин. 440 шокова од 200Ј или мин. 17 сати мониторинга са потпуно новом батеријом |
| 23.12 | Индикатор стања батерије и самог уређаја када је искључен |
| 23.13 | Интегрисана Ауто Тест функција за дневну проверу уређаја када је искључен |
| 23.14 | Могућност рада на температури од -20 до +60 oC |
| 23.15 | LCD екран дијагонале мин. 14цм |
| 23.16 | Блокада анализе срчаног ритма при спољним сметњама (Motion Detection Function) |
| 23.17 | Архивирање података о учињеној реанимацији капацитета мин. 100 пацијената и 40 мин. снимљеног ЕКГ по пацијенту |
| 23.18 | Уређај отпоран на ударце, трешење и падове до 1м према стандарду MIL-STD-810F или бољем |
| 23.19 | Уређај отпоран на воду и прашину према стандарду IP55 или већем |
| 23.20 | Упутства за реанимацију које даје уређај су усклађене са смерницама ЕРЦ из 2015. |

Понуђач уз понуду доставља каталог добра које нуди како би се могло недвосмислено утврдити да иста испуњава све постављене захтеве из техничке спецификације.

Добра из горње табеле се испоручују на адресу у Сребреници коју ће понуђачу с којим буде склопљен уговор о предметној јавној набавци доставити Наручилац. Добро мора бити ново и неоштећено, у свему према захтевима из спецификације.

Као рок испоруке узеће се онај рок који буде дат у понуди. Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана потписивања уговора о предметној јавној набавци.

Понуђач с којим буде склопљен уговор о јавној набавци дужан је да уз испоручено добро крајњим корисницима преда и комплетну документацију која прати добро  (гарантни лист, упутство за употребу и остало).

Гарантни рок не може бити краћи од две године, нити дужи од гарантног рока који даје произвођач опреме. Возило је намењено као донација општини Сребреница и мора поседовати сву документацију која је неопходна за извоз и регистрацију у БиХ.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | Да је у претходне три обрачунске године понуђач остварио укупне пословне приходе у износу од најмање 20 милиона динара. |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | а) Да је понуђач у претходној години испоручио добра истоврсна предмету ове јавне набавке (санитетско возило) у износу од најмање 12 милиона динара, без ПДВ-а; б) Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001:2015; в) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за стављање у промет, складиштење и руковање добрима која су предмет јавне набавке. |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да понуђач на дан достављања понуде има у радном односу 4 (четири) запослена лица која ће бити задужена за реализацију посла |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зaконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Извештај о бонитету (БОН-ЈН) или скоринг или биланси стања/успеха са мишљењем овлашћеног ревизора из којих се виде укупни пословни приходи за претходне три године;

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.а) наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Потврда о стручним препорукама (референцама) о уредно извршеним обавезама према ранијим наручиоцима добара која су предмет ове јавне набавке (понуђач сачињава листу ранијих наручилаца и прилаже копије уговора) и уз њих фотокопије фактура за сваку испоруку; услов под редним бројен 2.б) наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Доказ о поседовању сертификата – ISO 9001:2015; 2.в) Важеће решење о упису у регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС), за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу потребно је обележити свако појединачно добро које је предмет понуде. У ситуацији када решење АЛИМС-а гласи на друго правно лице, понуђач је у обавези да приложи овлашћење/ауторизацију носиоца регистрације да може понудити тражену опрему.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Потписана и оверена Изјава о кључном техничком особљу које ради код понуђача и који ће бити одговорни за извршење уговора, уз приложене фотокопије радних књижица и пријава на обавезно социјано осигурање, за свако лице.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда и биће утврђена применом следећих елемената критеријума:

| 1. | Цена | 85 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рок испоруке | 15 пондера |
| УКУПНО ПОНДЕРА | 100 пондера |

1. Најнижа понуђена цена бодује се са 85 пондера, а свака следећа применом формуле:

најнижа понуђена цена / цена из понуде која се бодује * 85 =

2. Најкраћи рок испоруке (одређен у данима) бодује се са 15 пондера, а сваки следећи применом формуле:

најкраћи рок испоруке (у данима)/ рок из понуде која се бодује * 15 =

Укупан број бодова израчунава се на следећи начин:

Укупно = Цена + Рок испоруке

Рок испоруке не  може бити дужи од 15 дана. Понуде у којима је понуђен дужи рок испоруке од утврђеног овом конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивом.

Роком испоруке сматра се достава односно примопредаја санитетског возила које се документује потписивањем отпремнице.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку санитетског возила, ЈН број 06/18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Вирманско, у року до 30 дана од дана пријема потписаних отпремница и потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему робе |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин испоруке | На адресу на подручју Сребренице коју одреди Наручилац |

Датум 					                                                    Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) ЗЈН,

______________________________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке санитетског возила, бр 06/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке санитетског возила број 06/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове: 1) Да је у претходне три обрачунске године остварио укупне пословне приходе у износу од најмање 20 (двадесет) милиона динара; 2) а) Да је у претходној години испоручио добра истоврсна предмету ове јавне набавке у износу од најмање 12 милиона динара, без ПДВ-а; б) Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001:2015; в) Да има важећу дозволу надлежног органа за стављање у промет, складиштење и руковање добрима која су предмет јавне набавке; 3) Да на дан достављања понуде има у радном односу четири (4) запослена лица која ће бити задужена за реализацију посла.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке санитетског возила, број 06/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

Закључен између:

Наручиоца Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад, ПИБ: 104846932 Матични број: 08869413

Број рачуна: 840-7774387 Назив банке: Управа за трезор,

Телефон: 021/4754295; Телефакс: 021/4754296

кога заступа директор Душко Ћутило

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Добављач),

Основ уговора:

ЈН МВ број: 06/18

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Наручилац и Добављач су се договорили и уговорили следеће:

Члан 1.

Предмет уговора је набавка санитетског возила, у свему према понуди Добављача број _________ од ________ 2018. године, односно спецификацији из Обрасца 2, обрасца понуде из конкурсне документације, која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Добављач се обавезује да санитетско возило које је предмет овог уговора испоручи на адресу на територији Сребренице коју одреди наручилац.

Добављач се такође обавезује да у циљу успешне реализације Уговора прикупи сву документацију о роби (произвођачка декларација, гаранција, списак овлашћених сервисера и сл.) и изврши све друге неопходне радње које претходе испоруци добара.

Члан 3.

Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у понуди број _______ од  _______2018. године, која је саставни део овог уговора.

Вредност уговореног добра је ______________ динара (без ПДВ).

Укупна вредност уговореног добра са ПДВ-ом износи _________________ динара.

Уговорена цена је фиксна.

Члан 4.

Добављач је дужан да:

- испоручи добро најкасније ______ дана од потписивања уговора, укључујући и монтажу,

- да предузме све друге радње неопходне за испоруку и преузимање добара на  наведеној адреси,

- да добро које је предмет ЈН МВ 06/18 испоручи ново, неоштећено и технички исправно,

- да лицима која преузимају добро, пружи савет везан употребу добара, на њихов захтев,

- да са Наручиоцем сачини, потпише и овери Записник о квалитативном и квантитативном пријему потписан од стране Добављача и преузимаоца добара.

Наручилац ће Уговором о донацији са крајњим корисником регулисати питање постпродајног сервисирања и одржавања.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се Наручилац обавезује да Добављачу исплати вредност уговореног добра најкасније 30 дана од уредно достављеног доказа о испоруци (отпремница и записника о квантитативном и квалитативном пријему) и достављеног коначног рачуна - фактуре за  испоручена добра.

Наручилац је овлашћен да приговори фактури у року од 7 дана од пријема. У супротном ће се сматрати да је исту примио без примедби.

Члан 6.

Добављач гарантује да ће испоручити уговорено добро, а у случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

У складу са ставом 1. овог члана, Добављач прилаже уз овај уговор, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту је достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a.  Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Испоручилац је одговоран за све недостатке на испорученом добру. Гарантни рок  је ____ године.

Члан 7.

До потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему, ризик случајне пропасти и оштећења материјала и опреме сноси Добављач.

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка објективних околности, анексом уговора регулисати могуће измене у вези са испоруком добара.

Члан 8.

Ако Добављач прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности.

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Члан 9.

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 10.

Евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно. У противном уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 11.

Добављач се обавезује да буџетској инспекцији и другим државним органима који обављају надзор и контролу пословања корисника јавних средстава омогући несметану контролу наменског и законитог коришћења средстава по предмету уговора.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих се 3 (три) примерка налазе код Добављача, а 5 (пет) код Наручиоца.

За добављача                                                                    За наручиоца

__________________				        _________________

Параф и печат ДОБАВЉАЧА ________________

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – санитетског возила, ЈН бр. 06/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.11.2018. године до 10:00 часова. Отварање понуда биће извршено 29.11.2018. године у 13:30 часова у просторијама Фонда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Средство финансијског обезбеђења из Одељка 11. овог Поглавља.

Понуда садржи и каталог из кога се јасно и недвосмислено могу утврдити карактеристике понуђених добара и утврдити да ли одговарају траженим карактеристикама из спецификације у Одељку II ове документације. Уколико понуђач чија понуда приликом стручне оцене буде прворангирана не достави каталог, биће обавезан да исто пружи на увид Наручиоцу пре доношења Одлуке о додели уговора о јавној набавци.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – санитетског возила, ЈН бр. 06/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара-санитетског возила, ЈН бр. 06/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара-санитетског возила, ЈН бр. 06/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-санитетског возила, ЈН бр.06/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 30 дана, од дана достављања уредне фактуре и отпремнице, као и записника о квантитативном и квалитативном пријему, којом се доказује  да је испорука у целости извршена.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико понуђач захтева аванс понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција санитетског возила не може бити краћа од две године, а ни дужа од гарантног рока који даје произвођач.

8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара  не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.

Испорука ће се извршити на адресу на територији Сребренице коју одреди Наручилац.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену се урачунава цена свих добара наведених у позицијама и сав ситан неспецифичан материјал, транспорт, монтажа, цена радне снаге и сви други зависни трошкови везани за реализацију уговора о предметној јавној набавци.

Цена је фиксна за све време трајања уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је исти као и рок важења понуде који одређује понуђач у складу са одредбама ЗЈН и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења Уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail,или факсом на број 021/4754296] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 06/18”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: fondimejl@gmail.com, факсом на број 021/4754296 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;  јавна набавка ЈН 06/18.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

# Text boxes

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Фонд за пружање помоћи

избеглим, прогнаним и расељеним лицима